## Slide 1: Pengalamatan jaringan
Penyusun :
Hary Yudhanto

## Slide 2: PROTOKOL
Sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras.
https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_(komputer)

## Slide 3: OSI 7 LAYER - Aliran Data
▪ Proses komunikasi terbagi menjadi 7 lapisan yang disebut 7 Layer OSI (Open System Interconnection) dan menjadi konsep standar komunikasi jaringan.
APPLICATION
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
DATA LINK
PHYSICAL
TRANSPORT
NETWORK
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
MEDIA TRANSMISI
DATA
DATA
DATA
SEGMENTS
PACKETS
FRAMES
BITS
Unit Data

## Slide 4: Layer Application
Layer Penghubung antara aplikasi jaringan
yang membutuhkan akses kepada
layanan jaringan

## Slide 5: Layer Presentation
Layer pengubah bentuk dari file ke format
yang dapat diterima jaringan

## Slide 6: Layer Session
Layer yang mengatur session atau dimana
Proses sebuah koneksi dibuat atau dibiarkan
Tetap berjalan atau dihentikan

## Slide 7: Layer Transport
Proses pemecaha data yg akan dikirim, dan dpt mengetahui apakah data
Yg dikirim samapai atau ada yg hilang

## Slide 8: Layer Network
Layer dimana terjadinya routing, pendefinisian
alamat IP

## Slide 9: Layer Data Link
Penentuan transmisi fisik, seperti hub, repeater
dan switch

## Slide 10: Layer Physical
Layer dimana terjadinya pengiriman bit data
Digital melalui media tegangan listrik, frekuensi
Radio atau cahaya.

## Slide 11: OSI 7 LAYER
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
DATA LINK
PHYSICAL
TRANSPORT
NETWORK
Menyediakan service bagi berbagai aplikasi network
FUNGSI
LAYER
Mengatur konversi dan translasi berbagai format data, seperti kompresi data dan enkripsi data
Mengatur sesi yang meliputi establishing (memulai), maintaining, terminating (mengakhiri) sesi
Menyediakan end-to-end communication protocol: flow control, error detection, error corection
All
People
Seem
To
Need
Data
Processing
Anak
Pak
Soleh
Tidak
Nakal
Dan
Pintar
Menentukan rute yang dilalui oleh data: Logical addressing, path determination
Menentukan pengalamatan fisik:
Logical Link Control (LLC) Error Notification,Flow Control,
Media Access Control (MAC) Pengalamatan fisik.
Menentukan masalah kelistrikan, gelombang, medan magnet dll
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: OSI 7 LAYER – Protocol & EquIpment
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
DATA LINK
PHYSICAL
TRANSPORT
NETWORK
CONTOH PROTOCOL
LAYER
1
2
3
4
5
6
7
EQUIPMENT
Router, Multi Layer Switch / Switch layer 3
Bridge, Switch
Hub,Repeater
SMTP
HTTP
NTP
FTP
TELNET
DNS
DHCP
SNMP
TFTP
TDI
ASCII
EBCDIC
MIDI
MPEG
ASCII7
NETBIOS
PAP
ASP
SCP
PPTP
RPC
NFS
TCP
SPX
UDP
SCTP
IPX
IP
ICMP
IPsec
ARP
RIP, OSPF, BGP, IGRP, EIGRP
802.3
(Ethernet)
802.11
a/b/g/n
MAC/LLC
802.1Q
(VLAN)
FDDI
RS-232
V.35
V.34
I.430
T1
E1
DSL

## Slide 13
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Data berubah menjadi “Segmen”
Network Layer
Lalu menjadi “Packet”
Data Link Layer
Diubah menjadi “Frame”
Physical Layer
Diubah menjadi “Bits”
Informasi berawal dari
melewati
melewati
Pada tahap ketiga ini biasanya belum dilakukan transformasi data
Setelah
Sampai di
Pada layer physical bit-bit diubah
Menjadi besaran fisik
Seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dsb

## Slide 14: IP Address
Internet
192.168.100.4
172.217.24.110
157.240.13.35
202.89.117.94

## Slide 15
MAC ADDRESS
Yohanes Ferdinandus SGW,ST.
▪ Media Access Control/MAC adalah identitas unik dari setiap perangkat interface untuk dapat berkomunikasi pada layer 2 OSI Model.
▪ Jika router punya 3 interface fisik maka akan memiliki 3 MAC address.
▪ Untuk interface virtual (VLAN, EoIP) maka diperlukan MAC address virtual.
▪ Terdiri dari 48 bit hexdesimal, kisaran A-F dan 0-9.
00:0C:42:20:97:68
Kode perusahaan pembuat
Kode unik untuk perangkat yang dibuat

## Slide 16
Yohanes Ferdinandus SGW,ST.
What is term for the hardware coded address found on an interface?
A. FQDN Address
B. IP Address
C. MAC Address
D. Interface Address
Select valid MAC-address A. AEC8:21F1:AA44:54FF:1111:DDAE:0212:1201
B. G2:60:CF:21:99:H0
C. 192.168.0.0/16
D. 00:00:5E:80:EE:B0
MAC ADDRESS

## Slide 17
IP ADDRESS – DIAGRAM
Internet Protocol/IP Address digunakan untuk pengalamatan suatu perangkat dalam jaringan komputer secara logical, sehingga perangkat –perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi.
Asosiasi internasional yang mengatur penggunaan alamat IP adalah IANA
IP address berbasis kelas sudah out-of-date (terakhir tahun 1995)
IP address yang digunakan saat ini adalah berbasis classless  VLSM (variable length subnet mask)
CIDR (Classless inter domain routing)

## Slide 18: IP Address
Agar satu komputer bisa terhubung dengan komputer lainnya selain memerlukan peralatan jaringan juga diperlukan suatu alamat agar komputer tersebut dapat dikenali,
Alamat tersebut biasa disebut dengan IP Address.
IP Address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP Address terdiri dari atas 32 bit angka biner yang dibagi dalam 4 oktet bilangan decimal yang dipisahkan oleh tanda titik.
1100 0000.1010 1000.0110 0100.0001 0100
8bit
8bit
8bit
8bit
192.168.100.20
Network ID
Host ID
Kelas C

## Slide 19
IP ADDRESS – Anatomi ip address
Yohanes Ferdinandus SGW,ST.
▪ Merupakan kumpulan 32 bit bilangan biner yang terbagi dalam 4 oktet.
xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
▪ Untuk memudahkan penggunaannya oleh manusia, pada penerapannya, bilangan biner ditulis dalam bentuk desimal.
11000000.10101000.00001010.00000001
192 . 168 . 10 . 1
▪ Network ID dan Host ID
▪ Example : an IP address 192.168.1.78/26, meaning :
Network ID = 192.168.1.64
Subnet mask is 26 bit = 255.255.255.192
Broadcast ID = 192.168.1.127
Useable address = 192.168.1.65 – 192.168.1.126

## Slide 20: Jaringan Komputer
Alamat 1
Alamat 2
Alamat 4
Alamat 3
Alamat 5
Alamat 6
Alamat 8
Alamat 7
Alamat 10
Alamat 9
Alamat 11
Alamat 12
Alamat 14
Alamat 13
Alamat 15
Alamat 16
Alamat 18
Alamat 17
Alamat 20
Alamat 19
KOMPLEKS PERUMAHAN CIKARANG
ALAMAT NETWORK 192.168.1.0/24
M e d i a T r a n s m i s i
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
192.168.1.14
192.168.1.15
192.168.1.16
192.168.1.17
192.168.1.18
192.168.1.19
192.168.1.20
Sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban web).
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer

## Slide 22: Badan Internasional Pengelola IP
Amerika : America Registry for Internet Number (ARIN)
Eropa : Reseaux IP Ueropeens (RIPE)
Afrika : African Regional Internet Registry Network Information Center (AFRINIC)
Asia Pasific : Asia Pasific Network Information Center (APNIC)

## Slide 23: Kelas IP
Kelas | Network ID | Host ID | Bit Pertama | Range IP | Default Subnet Mask | Max Network | Max Host /Network
A | W | X.Y.Z | 0 . . . . . . . | 1 - 126 | 255.0.0.0 | 126 | 16.777.214
B | W.X | Y.X | 10 . . . . . . | 128 - 191 | 255.255.0.0 | 16384 | 65.534
C | W.X.Y | Z | 110 . . . . . | 192 - 223 | 255.255.255.0 | 2.097.152 | 254
D | - | - | 1110 . . . . | 224 - 239 | Digunakan sebagai IP Multicasting |  | 
E | - | - | 11110 . . . | 240 - 255 | Dicadangkan IP Address untuk eksperimen |  | 
192.168.100.20
W.X.Y.Z

## Slide 24: Kategori IP Address
IP Private
  IP Address dengan alamat jaringan khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal.
  Cara mengetahuinya dengan cara mengetik >IPCONFIG pada Command prompt
    Kelas A : 10.0.0.0 – 10.255.255.255
    Kelas B :172.16.0.0 – 172.31.255.255
    Kelas C : 192.168.0.0 – 192.168.255.255
IP Public
  IP Address yang digunakan di internet yang diberikan
  oleh ISP
  Cara mengetahuinya dengan bantuan website tertentu

## Slide 25: Kategori IP Address
IP Static
  Merupakan IP Address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin
IP Dynamic
  IP Address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP Address dalam jaringan pada saat itu, yang diatur oleh DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server.
> Ipconfig /release
> Ipconfig /renew

## Slide 26: Konversi Biner ke Desimal
11000000
10101000
00001010
00000001
.
.
.
1 1 0 0 0 0 0 0
N = 0 – 7 (8 Bit)
Hasil Pangkat
Penjumlahan
11000000
128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
10101000
00001010
00000001
128 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 27: Konversi Desimal ke Biner
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
8 digit
8 digit
7 digit
5 digit

## Slide 28: Network, Broadcast & Host Address
▪ Network Address:
- Ip address yang seluruh bit hostnya bernilai 0 (nol).
- Digunakan untuk menunjukan identitas sebuah jaringan.
- Contoh : 11000000.10101000.00001010.00000000 = 192.168.10.0
▪ Broadcast Address
- Ip address yang seluruh bit hostnya bernilai 1 (satu).
- Digunakan untuk mengirimkan data ke semua host pada jaringan.
- Contoh : 11000000.10101000.11111111 = 192.168.10.255
▪ Host Address
- Ip address yang tidak seluruh bit hostnya bernilai 1 (satu) atau bernilai 0 (nol), Atau IP Address selain Network Address dan Broadcast Address.
- Digunakan untuk sebagai alamat valid dari berbagi perangkat jaringan.

## Slide 29: Subnetting
Subetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa sub network atau proses memecah suatu IP jaringan menjadi sub jaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet.
Alasan perlunya dibentuk subnetting yaitu :
  Memudahkan pengelolaan jaringan
  Mereduksi traffic yang disebabkan oleh broadcast maupun benturan (collision)
Prosedur subnetting dilakukan dengan memakai nilai CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

## Slide 30: Analogi Tanpa Subnetting
JL. Jendral Sudirman (Network)
No.2
No.1
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
RW 1
No.1
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.9
RW 2
No.2

## Slide 31: Analogi Tanpa Subnetting
192.168.1.0 (Network)
192.168.1.64
192.168.1.62
192.168.1.127
192.168.1.90
192.168.1.20
192.168.1.30
192.168.1.89
192.168.1.100
192.168.1.182
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.10
192.168.1.1

## Slide 32: Analogi Dengan Subnetting
JL. Jenderal Sudirman (Network)
Sub Network 1
Sub Network 4
Sub Network 2
Sub Network 3
RW 1
30 KK
RW 2
40 KK
RW 3
37 KK
RW 4
100 KK
Gang. Sempit
Gang. Senggol
Gang. Buntu
Gang. Rumpi
Gang = Jalur Subnet nya
RW = Broadcastnya

## Slide 33: Analogi Dengan Subnetting
192.168.1.0 (Network)
Sub Network 1
Sub Network 4
Sub Network 2
Sub Network 3
Broadcast
192.168.1.43
Broadcast
192.168.1.127
Broadcast
192.168.1.190
Broadcast
192.168.1.255
Subnet 192.168.1.1
Subnet 192.168.1.129
Subnet 192.168.1.65
Subnet 192.168.1..192
Jaringan A
Jaringan B
Jaringan C
Jaringan D

## Slide 34: Manfaat Subnetting
Mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan
Lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya
Mudah dalam memanajemen jaringan
Manajemen bandwith data internet

## Slide 35
Contoh IP Dengan CIDR 24 :
IP : 192.168.1.1 /24
Net Mask : 255.255.255.0
8 8 8
8 x 3 = 24
Biner :
11111111.11111111.11111111.00000000
255 255 255 0
Indikator dari nilai
Subnet mask

## Slide 36
Bagaimana jika CIDR berikut :
192.168.1.1 /27
Berapakah nilai netmasknya ?

## Slide 37
IP ADDRESS –
LATIHAN
Kejuruan TIK
Alokasi IP 192.168.1.0 – 192.168.1.255
6 ruangan
Ruangan | Jumlah PC
instruktur | 13
Lab jaringan | 17
Lab multimedia | 17
Lab operator | 17
Lab Dikdas | 17
Lab Metodologi | 28

## Slide 38
IP ADDRESS – SUBNETTING
1 Blok IP Address Kelas C (CIDR /24)
0
1
2
3
4
5
. . . . . . . .
255
Dibagi menjadi 2 subnet (CIDR /25)
Network Address : X . X . X . 0
Bradcast Address : X . X . X . 255
Contoh : 192 . 168 . 10 . 0
Contoh : 192 . 168 . 10 . 255
0
1
2
127
129
. . . . . . . .
255
. . . . . . . .
128
Subnet 1:
Network Address X.X.X.0
Broadcast Address X.X.X.127
Subnet 2:
Network Address X.X.X.128
Broadcast Address X.X.X.255
Dibagi menjadi 4 subnet (CIDR /26)
0
1
63
65
127
. . .
64
Subnet 1:
Network Address X.X.X.0
Broadcast Address X.X.X.63
Subnet 2:
Network Address X.X.X.64
Broadcast Address X.X.X.127
. . .
129
191
128
. . .
193
255
192
. . .
Subnet 3:
Network Address X.X.X.128
Broadcast Address X.X.X.191
Subnet 4:
Network Address X.X.X.192
Broadcast Address X.X.X.255

## Slide 39
IP ADDRESS –
perhitungan SUBNETTING
2. Jumlah Subnet n = jumlah bit network pada oktet terakhir (ke-empat)
3. Jumlah Host Per Subnet h = jumlah bit host pada oktet terakhir (ke-empat)
4. Network Address Per Subnet  kelipatan dari 256 – subnet mask oktet ke-empat
5. Valid Host Address Per Subnet
255.255.255.224
 = 8 Subnet
 =30 Host Per Subnet
 = kelipatan 32 : 0, 32, 64, 96, 128, 168, 192, 224
Network 192.168.10.0/27
Biner 11000000.10101000.00001010.11100000
1. Subnet Mask
No
Net Address
Host Address
Broadcast
Address
Start
Address
End Address
1
192.168.10.0
192.168.10.1
192.168.10.30
192.168.10.31
2
192.168.10.32
192.168.10.33
192.168.10.62
192.168.10.63
3
192.168.10.64
192.168.10.65
192.168.10.94
192.168.10.95
4
192.168.10.96
192.168.10.97
192.168.10.126
192.168.10.127
5
192.168.10.128
192.168.10.129
192.168.10.158
192.168.10.159
6
192.168.10.160
192.168.10.161
192.168.10.190
192.168.10.191
7
192.168.10.192
192.168.10.193
192.168.10.222
192.168.10.223
8
192.168.10.224
192.168.10.225
192.168.10.254
192.168.10.255

## Slide 40
IP ADDRESS –
perhitungan SUBNETTING
0
256
128
64
192
32
96
160
224
16
48
80
112
94
178
208
240
CIDR /25
0
256
CIDR /26
CIDR /27
CIDR /28
0
128
256
0
256
128
64
192
CIDR /24
0
256
128
64
192
32
96
160
224
PREFIX
/24
/25
/26
/27
/28
BIT NETWORK
00000000
1
0000000
11
0000000
111
00000
1111
0000
JUMLAH
SUBNET
1
2
4
8
16
SUBNET MASK
255.255.255.
0
255.255.255.
128
255.255.255.
192
255.255.255.
224
255.255.255.
240
Network 192.168.10.0/27
2. Jumlah Subnet
3. Jumlah Host Per Subnet
4. Network Address Per Subnet
5. Valid Host Address Per Subnet
1. Subnet Mask

## Slide 41
IP ADDRESS – tabel cIDR
CIDR / PREFIX | SUBNET MASK | JML IP ADDRESS PER BLOK (SUBNET) | JUMLAH HOST PER BLOK (SUBNET) | JUMLAH SUBNET
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 256-2 | 1
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 128-2 | 2
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 64-2 | 4
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 32-2 | 8
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 16-2 | 16
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 8-2 | 32
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 4-2 | 64
/31 | 255.255.255.254 | 2 |  | 128
/32 | 255.255.255.255 | 1 |  | 256
CIDR / PREFIX | SUBNET MASK | JML IP ADDRESS PER BLOK (SUBNET) |  | 
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 256-2 | 1
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 128-2 | 2
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 64-2 | 4
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 32-2 | 8
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 16-2 | 16
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 8-2 | 32
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 4-2 | 64
/31 | 255.255.255.254 | 2 |  | 128
/32 | 255.255.255.255 | 1 |  | 256
h = bit host
n = bit network

## Slide 42: Kasus 1
Setiap pegawai perusahaan X menggunakan komputer saat bekerja, yang terdiri dari manajemen, staf, dan pegawai kontrak. Manajemen perusahaan tersebut berjumlah 20 orang, staf berjumlah 100 orang, dan pegawai kontrak berjumlah 120 orang. Perusahaan tersebut akan mengatur penggunaan alamat IP untuk setiap komputer yang terhubung dengan jaringan. Aturlah pengalamatan IP pada perusahaan tersebut jika alokasi IP yang tersedia adalah 192.168.200.0/24 dan 192.168.201.0/24 !

## Slide 43: Kasus 2
Kejuruan TIK terdiri dari :
  Ruang Instruktur  40 Unit PC, 40 Unit Wireless device, 3 printer
  Ruang serbaguna  100 Unit wireless device
  Ruang kelas PBK  3 kelas dengan masing-masing kelas terdapat 17 unit komputer dan 1 unit printer
  Ruang kelas Dikdas  2 kelas dengan masing-masing kelas terdapat 17 unit komputer, 1 unit printer, 2 unit router ( masing-masing terdiri dari 4 interface)
Kejuruan TIK mendapatkan alokasi IP dari Administrator pusat untuk digunakan di kejuruan, yaitu 192.168.100.0/24 dan 192.168.101.0/24.
Aturlah pengalamatan IP dalam bentuk tabel di kejuruan TIK tersebut secara dinamis,

## Slide 44
IP ADDRESS –
SuBnEtting-soal
Choose all valid hosts address range for subnet 15.242.55.62/27
A. 15.242.55.32-15.242.55.63
B. 15.242.55.33-15.242.55.63
C. 15.242.55.31-15.242.55.62
D. 15.242.55.33-15.242.55.62
Subnet Mask : 15.242.55.62/27 – X.X.X.224
IP Address : 15.242.55.00111110
Network Address : 15.242.55.00100000 - Bit Host di-nol-kan  15.242.55.32
Broadcast Add : 15.242.55.00111111 - bit Host dijadikan 1  15.242.55.63
Valid IP : 15.242.55.33 – 16.242.55.62
Jumlah Host : 2 pangkat 5 – 2 = 30
Jumlah Net : 2 pangkat 3 = 8

## Slide 45
NETWORKING BASIC CONCEPT
▪ Host yang mempunyai IP bersubnet sama bisa terkoneksi langsung tanpa melalui router.
▪ Misalnya dari 192.168.0.4/24 ke 192.168.0.26/24

## Slide 46
NETWORKING BASIC CONCEPT
▪ Router bertugas untuk menghubungkan jaringan yang memiliki subnet berbeda.